SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Średnia 9 w Inowrocławiu

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z wymianą stropu drewnianego na strop TERIVA .

1.2. Zakres stosowania ST:

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST:

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wymianę  instalacji elektrycznej w budynku. W zakres prac wchodzą roboty ujęte  w przedmiarze robót będących załącznikiem do SIWZ.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót, ich zgodność z przedmiarem wykonawczym, ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy:

Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy protokołem przekazania przez inspektora nadzoru .

1.4.2. Protokoły pomiaru:

Wykonawca dostarczy , instrukcje działania, atesty, i protokół  z pomiarów .

1.4.3. Zgodność robót :

Dostarczone materiały i wykonane roboty powinny być zgodne z ,

przedmiarem robót i ST. Jeśli materiały lub roboty nie będą zgodne z w/w dokumentami i będzie to miało niekorzystny wpływ na jakość robót, materiały takie zostaną wymienione a roboty wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca na własny koszt podczas robót umieści tablice ostrzegawcze i informacyjne

wymagane przez obowiązujące przepisy BHP.

1.4.5. Ochrona środowiska:

Wykonawca ma obowiązek stosować obowiązujące przepisy ochrony środowiska naturalnego podczas prowadzenia robót.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa:

Wykonawca musi przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej,

posiadać sprawny sprzęt ppoż. Jest odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem

spowodowanym podczas realizacji robót elektrycznych przez jego pracowników.

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia:

Materiałów szkodliwych nie wolno stosować. Wszelkie materiały stosowane do robót mają  posiadać aprobatę techniczną i świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez uprawnione organy.

1.4.8. Przepisy BHP:

Wykonawca musi przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. Zapewnić stosowanie

wymaganych urządzeń zabezpieczających, socjalnych, sprzętu i odzieży ochronnej oraz

wyposażenia zatrudnionych pracowników w sprawne i bezpieczne w użyciu narzędzia

2.0. Materiały.

2.1. Ogólne wymagania:

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w dokumentacji technicznej.

Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane w budownictwie , posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały , do czasu wbudowania , były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały swoją jakość .

Przed zastosowaniem materiałów wykonawca winien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora.

- Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta.

- Materiały nie odpowiadające wymaganiom nie mogą być stosowane winny być usunięte z terenu budowy.

Roboty, gdzie zastosowano materiały bez akceptacji Wykonawca wykonuje na własne

ryzyko. Mogą one być nie odebrane i nie zapłacone.

2.2. Przewody elektroenergetyczne:

Typ przewodów i kabli stosować zgodnie z przedmiarem robót .. Przewody wielożyłowe stosować w wykonaniu płaskim. Żyły przewodów wielożyłowych muszą posiadać różne barwy izolacji.

Sposób układania przewodów w instalacji musi być dostosowany do charakteru budynku oraz przeznaczenia pomieszczeń w celu ograniczenia wzajemnego wpływu instalacji

elektrycznych i środowiska. Przewody instalacyjne stosować na napięcie znamionowe

(750V). Stosować przewody z żyłami miedzianymi.

2.3. Osprzęt instalacyjny:

Służy do przyłączania odbiorników elektrycznych i sterowania nimi oraz zabezpieczania obwodów w instalacjach elektrycznych.

2.4. Rury i listwy instalacyjne:

Powinny być wykonane z materiałów niepalnych, wytrzymałych mechanicznie i chemicznie.

Rury na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z

jakimi należy się liczyć w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub

powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię dla ułatwienia przesuwania się kabli i przewodów.

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są

materiały

2.5. Odbiór materiałów na budowie:

- Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi

i protokołami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta.

- Materiały nie spełniające wymagań nie mogą być stosowane.

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów:

Wykonawca winien zapewnić składowanie materiałów w sposób zabezpieczony przed

zanieczyszczeniami, z zachowaniem ich jakości.

Materiały powinny być przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.

3. Sprzęt:

Należy stosować sprzęt nie powodujący złego wpływu na bezpieczeństwo pracowników i jakość wykonywanych robót. Używany sprzęt powinien posiadać świadectwa dopuszczenia do użytkowania, jeśli takowe są wymagane przepisami.

4. Transport:

Należy stosować takie środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość

transportowanych materiałów i wykonywanych robót.

Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu.

5. Wykonanie robót:

Wykonawca odpowiada za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

UWAGA: Roboty wykonywane będą w czynnym obiekcie. Należy zachować warunki

bezpieczeństwa dla osób przebywających w budynku. Wyłączenie napięcia na okres

niezbędny do prowadzenia robót będzie możliwe w terminach uprzednio uzgodnionych z

działem Administracyjno-Gospodarczym AM

5.1. Montaż przewodów:

Przewody oświetleniowe i gniazd wtykowych z rozdzielni głównej piętrowej należy ułożyć w przestrzeni nad sufitem podwieszanym w korytkach kablowych stalowych ocynkowanych np. „BAKS 100”, pozostałe korytka kablowe stalowe ocynkowane np.„BAKS 50” x 2 służą do rozprowadzenia sieci komputerowej i telefonicznej wzdłuż korytarza - każda sieć w osobnym korytku (ułożenie przewodów w korytkach nie jest ujęte w zakresie robót objętych w tym postępowaniem przetargowym)

Przewody instalacji gniazd wtykowych w salach wykonywać przewodami płaskimi YDYżo 3x2,5 mm2 i prowadzić w listwach przypodłogowych z PCV o wym. 100/60 trzykomorowych lub z możliwością podziału, tak aby można ułożyć odrębnie obwody gniazd wtykowych i obwody sieci komputerowej i telefonicznej.

Sieć komputerowa i instalacja telefoniczna będzie prowadzona w terminie późniejszym.

Zasilanie lamp oświetleniowych należy wykonać przewodami płaskimi YDYżo 3x1,5 mm2 i w salach prowadzić w listwach instalacyjnych na suficie. Zasilanie lamp na korytarzu prowadzić w przestrzeni nad sufitowej w korytkach kablowych.

Przewody obu instalacji na ścianach w korytarzu należy wykonać jako wtynkowe

przewodami płaskimi. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne.

Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek w odstępach około 50cm.

Przejścia obwodów instalacji przez ściany i stropy muszą być chronione przed uszkodzeniami w przepustach rurowych.

Dla wprowadzenia przewodów do sal należy wykonać przewierty dla:

- przewodów oświetleniowych pod sufitem,

- przewodów zasilających gniazda przy podłodze celem wprowadzenia przewodów w

listwy,

- podłączenia łączników iw salach (przewody zasilające prowadzone będą od strony

korytarza w bruzdach).

Odgałęźniki bryzgoszczelne montować bezśrubowo na korytarzu nad sufitem podwieszanym.

5.2.Wewnętrzne linie zasilające WLZ:

Rozdzielnię piętrową na III p. należy zasilić kablem YKY 5x25 mm2 układanym w bruzdach.

Kablem YKY 5x25 mm2 należy zasilić także przyszłe rozdzielnie piętrowe na pozostałych

kondygnacjach. Aktualnie na parterze, I i II piętrze pozostawić wypusty.

UWAGA: do czasu wykonania całkowitej wymiany instalacji elektrycznej na wszystkich

kondygnacjach w budynkach A,B,C należy wykonać tymczasowe połączenie kablem YAKY

4 x 120 mm2 pomiędzy nową rozdzielnią główną zlokalizowaną w piwnicy a istniejącą

rozdzielnią RG znajdującą się na parterze .

Rozdzielnia instalacji komputerowej RAK III. Schemat blokowy rozdzielni komputerowej

zgodnie z rys. nr 10.

5.3. Instalacja sieci komputerowej:

Zasilanie rozdzielni piętrowych instalacji komputerowej wykonać poprzez ułożenie skrętki

UTP wg projektu od serwera do rozdzielni piętrowej.

5.4. Oświetlenie:

W salach zamontować oprawy oświetleniowe zawieszane żarowe.

Na korytarzu zamontować oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych 4*18W z rastrem parabolicznym oraz oprawy ewakuacyjne kierunkowe. Do opraw oświetlenia awaryjnego oraz opraw ewakuacyjnych doprowadzić należy stałą nieprzerwaną fazę zasilającą te kłady tzw. „stałą fazę”.

5.5.Osprzęt instalacyjny:

Puszki osadzać na ścianach w sposób trwały w otworach wierconych.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować tak aby styk ten występował u góry. Gniazda wtyczkowe należy instalować w sposób nie kolidujący z

wyposażeniem pomieszczenia.

Należy zastosować osprzęt firmy Legrand lub równoważny.

Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie

przyłączanie odbiorów 1-no fazowych.

5.6. Pomiary:

Po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić pomiary rezystencji izolacji

przewodów oraz pomiary skuteczności ochrony p.porażeniowej.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Wymagania ogólne:

Wykonawca powinien zadbać, aby jakość materiałów, urządzeń i montażu była zgodna z, niniejszą specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót:

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi Nadzoru

wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych

dokumentów nie mogą być wbudowane.

7. Badania w czasie wykonywania robót.

7.1. Trasy przewodowe:

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne , należy sprawdzić zgodność ich tras z

Dokumentacją Projektową. W przypadku bruzd należy sprawdzić ich przebieg z

dokumentacją jak również ich wymiary: szerokość i głębokość.

7.2. Układanie przewodów:

Podczas układania przewodów i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić

następujące pomiary: zgodność z trasą opracowaną w dokumentacji oraz zbliżenia i

skrzyżowania z innymi instalacjami.

7.3. Sprawdzenie ciągłości żył:

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonywać

przy użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24V. Wyniki sprawdzenia należy

uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeżeli poszczególne fazy na

obu końcach linii są oznaczone identycznie.

7.4. Próba rezystancji izolacji:

Pomiary rezystancji izolacji należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie

mniejszym niż 0,5kV dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia mierzonej wartości.

Rezystancja izolacji powinna być nie mniejsza niż 0,5 MΩ.

8. Odbiór robót.

8.1. Rodzaje odbiorów:

Roboty podlegają:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi końcowemu.

8.2. Odbiór robót zanikających:

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru w ciągu 3 dni na pisemne zgłoszenie Wykonawcy wpisem do dziennika robót i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru.

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół zawierający ocenę robót i zalecenia, które winny być wykonane przed podjęciem dalszych prac.

8.4.Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznym odbiorem instalacji elektrycznej.

Dokonuje się po przygotowaniu przez Wykonawcę dokumentów potrzebnych do należytej

oceny wykonanych robót.

Do odbioru Wykonawca winien dostarczyć protokoły badań instalacji, certyfikaty,

świadectwa dopuszczenia.

Odbioru końcowego dokonują przedstawiciele zamawiającego i wykonawcy.

Podczas odbioru należy:

- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową , ST, i obowiązującymi przepisami.

- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokółami,.

W robotach elektrycznych cena wykonania obejmuje min.:

- oznakowanie robót

- montaż opraw

- wykonanie instalacji przeciwporażeniowej

- podłączenie do źródła zasilania

- sprawdzenie działania instalacji

- przeprowadzenie testów i pomiarów

- trasowanie

- przejścia przez ściany i stropy

- układanie kabli

- zakup i dostawa rozdzielnic

- zakup, dostawa i montaż sprzętu i osprzętu

- łączenie przewodów

- ochrona przed porażeniem

- przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji

9. Przepisy związane.

PN-IEC 60364 [18] Dobór przewodów ochronnych i neutralnych

PN-IEC 439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,

przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe

długotrwałe przewodów.

PN-88/B-01039 Wymiary obrzeży wnęk dla elektroenergetycznych urządzeń

rozdzielczych

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Izolacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

Errata N 1/2001.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze

„Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” – Instalacje

elektryczne - wydanie aktualne.