Warunki techniczne

wykonania modernizacji szczegółowej osnowy poziomej II i III klasy na terenie miasta Inowrocławia w województwie kujawsko-pomorskim

Integralna część specyfikacji istotnych warunków zamówienia

II.     Podstawowe dane o obiekcie

Rodzaj i zakres prac do wykonania

1. Opracowanie projektu technicznego szczegółowej osnowy poziomej II i III klasy dla miasta Inowrocławia. W opracowaniu należy wykorzystać informacje i dane geodezyjne zawarte w opisie założeń do projektu technicznego szczegółowej osnowy poziomej na terenie wskazanym w punkcie 3.

Opracowanie założeń do projektu technicznego zostało zakończone w maju 2007 roku.

2. Założenie szczegółowej osnowy poziomej II i III klasy na terenie miasta Inowrocławia, metodą techniki satelitarnej GPS i metodą poligonową, na podstawie projektu technicznego, zatwierdzonego przez Starostę Inowrocławskiego.

3.  Prace będą wykonywane z podziałem na dwa etapy realizacyjne.

Etap I obejmuje wykonanie renowacji (w zakresie wskazanym w wykazie punktów po przeglądzie i wywiadzie) istniejących oraz potwierdzenie, przyjętej w trakcie przeglądu, lokalizacji nowych punktów szczegółowej osnowy poziomej II i IIIs klasy, przewidzianych do wyznaczenia metodą satelitarną GPS. Opracowanie, na podstawie wyników przeglądu oraz konserwacji i renowacji punktów istniejących, projektu technicznego modernizacji osnowy. Na podstawie zatwierdzonego projektu, przez Starostę Inowrocławskiego, uzupełnić znaki stabilizacyjne na istniejących punktach, utrwalić nowe punkty, sporządzić nowe wektorowe opisy topograficzne wszystkich punktów, przekazać naziemne znaki stabilizacyjne pod ochronę, na formularzach „zawiadomienia”. Położenie punktów II i IIIs klasy wyznaczyć metodą techniki satelitarnej GPS, a współrzędne punktów obliczyć w układach „1965”, „2000” oraz „1992” dla punktów II klasy. Przeliczyć na układ „Gniezno”. Rzędne wysokości punktów obliczyć w systemie odniesienia „Kronsztadt´86”. Wykonanie pomiaru sprawdzającego położenie punktu 204.

Etap II obejmuje renowację i konserwację istniejących punktów poligonowych, opracowanie projektu technicznego szczegółowej osnowy poziomej III klasy i jego zatwierdzenie, stabilizację punktów, sporządzenie nowych wektorowych opisów topograficznych punktów, przekazanie znaków pod ochronę na formularzach „zawiadomienia”, wykonanie pomiarów spostrzeżeń kątowych i liniowych w sieci poligonowej, nawiązanej do punktów II i IIIs klasy oraz obliczenie współrzędnych punktów w układzie „1965” strefa 3 i „2000” i przeliczenie na układ lokalny „Gniezno”.

W ramach tego etapu należy wykonać prace, które mają na celu uporządkowanie dokumentacji dotyczącej punktów dotychczasowej osnowy, a nie włączonych do zmodernizowanej osnowy         i opracowanie operatu osnowy pomiarowej.

III.    Lokalizacja obiektu

1. Miasto Inowrocław w granicach administracyjnych.

2. Powierzchnia obiektu wynosi około 3 800 hektarów.

3. Obiekt jest położony na obszarze 4 arkuszy mapy topograficznej 1: 10 000, w układzie współrzędnych państwowych “1965”, strefa 3:  364.224;  364.242;  365.113;  345.131.

- Metody założenia osnowy i osadzenie znaków stabilizacyjnych

Do wyznaczenia współrzędnych punktów modernizowanej szczegółowej osnowy poziomej na terenie miasta Inowrocławia należy zastosować metodę satelitarną GPS i metodę poligonową.

1.  Nowe i istniejące punkty II klasy oraz nowe punkty rozproszone III klasy należy wyznaczyć

metodą satelitarną GPS.

- Punkty nowe II klasy należy utrwalić płytą betonową 40x40x10  i ustawionym centrycznie nad nią, na warstwie ziemi, słupem betonowym (15x15)x90x(25x25), z głowicą żeliwną oraz zabezpieczyć dwoma pobocznikami w postaci płyty betonowej 30x30x10, osadzonej na głębokości 0.60. Poboczniki należy zakładać na linii łączącej centr z punktem kierunkowym, w odległości 10.00 m i po obu stronach centra. Na punktach adaptowanych należy zbadać położenie poboczników i wykonać nawiązanie (orientację) do istniejących lub nowych punktów kierunkowych. Na punktach adaptowanych, gdzie brak słupa lub słup jest uszkodzony, należy w centrze płyty, na warstwie ziemi osadzić słup nowy.

- Współrzędne punktów III klasy należy wyznaczać metodą satelitarną GPS albo w ciągach poligonowych. Punkty istniejących osnów geodezyjnych, o trwałych dwuczłonowych znakach stabilizacyjnych, odpowiadających stabilizacji zespołem znaków typu 42b (słup betonowy (15x15) x 75 x (25x25)  i płyta betonowa 20x20x10), jeśli są odpowiednio położone, należy włączyć do nowej osnowy. Do odszukiwania znaków stabilizacyjnych punktów osnowy należy wykorzystywać, poza miarami podanymi w opisach topograficznych, także dane zawarte w mapie zasadniczej i w operacie ewidencji gruntów i budynków.

Punkty dotychczasowe o trwałych znakach stabilizacyjnych, położone w odległości do 50 m od nowych punktów szczegółowej osnowy poziomej III klasy, a nie włączone do nowej osnowy, należy nawiązać geodezyjnie.

- W trakcie prac konserwacyjnych i renowacyjnych na punktach położonych w chodnikach o nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych lub kostki betonowej, znaki stabilizacyjne należy odsłonić, a następnie słup umieścić w poziomie nawierzchni chodnika. Przypadki takie należy zgłaszać do Geodety Powiatowego, w celu uzyskania stosownego rozstrzygnięcia.

- Nowe punkty III klasy – zakładane metodą poligonową - należy zastabilizować  płytą betonową (20x20)x10 i ustawionym centrycznie nad nią, na warstwie ziemi, słupem betonowym (15x15)x75x(25x25) z rurką stalową.

- Punkty szczegółowej osnowy poziomej III klasy – wyznaczane metodą satelitarną GPS - należy stabilizować dwuczłonowo: płytą betonową (20x20)x10 i osadzonym nad nią centrycznie, na warstwie ziemi, słupem betonowym (15x15)x75x(25x25) z rurką.

- Przepisy prawne

  - Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (Dz. U. z 2000 roku nr 100, poz. 1086, z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 roku  w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821).

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 roku w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454,  z 2001 roku nr 11, poz. 89 i z późn. zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 roku w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297).

VI.Przepisy techniczne

Wykonanie prac związanych z założeniem szczegółowej osnowy poziomej na terenie miasta Inowrocławia należy prowadzić zgodnie z ustaleniami i przepisami zawartymi w jednolitych standardach technicznych dla opracowań geodezyjnych i kartograficznych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 roku przez standardy techniczne należy rozumieć przepisy lub normy techniczne, ustanowione w formie instrukcji technicznych.

Stosowanie jednolitych standardów technicznych obowiązuje przy zakładaniu, modernizacji i konserwacji osnowy geodezyjnej. W opracowaniu szczegółowej osnowy poziomej III klasy na terenie miasta Inowrocławia należy stosować się do unormowań         i przepisów zawartych w niżej wymienionych standardach technicznych.

- Instrukcja techniczna “O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych” wprowadzona do stosowania zarządzeniem nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 9 lutego 1979 roku, zmieniona zarządzeniem nr 4 Prezesa GUGiK z dnia 23 lipca 1983 roku.

- Instrukcja techniczna “O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, wprowadzona do stosowania zarządzeniem nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 lutego 1992 roku.

- Instrukcja techniczna “G-1 Pozioma osnowa geodezyjna”, wprowadzona zarządzeniem nr 4 Prezesa GUGiK z dnia 19 lutego 1979 roku, zmieniona zarządzeniem nr 5 Prezesa GUGiK z dnia 23 lipca 1983 roku.

4.  Instrukcja techniczna “G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna”, wprowadzona do stosowania zarządzeniem nr 4 Prezesa GUGiK z dnia 11 kwietnia 1980 roku, zmieniona zarządzeniem nr 6 Prezesa GUGiK z dnia 23 lipca 1983 roku.

Pomocniczo mogą być wykorzystane unormowania i przepisy zawarte  w wydanych w 2001 roku przez Głównego Geodetę Kraju  Instrukcjach technicznych.

5. Instrukcja techniczna O-1/O-2 “Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych” - wydanie piąte zmienione.

6.Instrukcja techniczna G-2 “Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna i przeliczenia współrzędnych między układami” - wydanie piąte zmienione.

Przy zakładaniu szczegółowej osnowy poziomej III klasy na terenie miasta Inowrocławia należy stosować fakultatywnie unormowania zawarte w następujących wytycznych technicznych, wydanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii lub Głównego Geodetę Kraju w latach od 1979 do 2001.

7. Wytyczne techniczne G-1.5. Szczegółowa osnowa pozioma. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników.

8. Wytyczne techniczne G-1.6.  Przeglądy i konserwacje punktów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

9.Wytyczne techniczne G-1.9.  Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów.

10.Wytyczne techniczne G-1.10.  Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych.

11. Wytyczne techniczne G-2.2. Szczegółowa osnowa wysokościowa. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników.

12.Pismo Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z dnia 22 lipca 1992 roku Zmiany i uzupełnienia do wytycznych technicznych G-1.5. część I, obowiązujące przy stosowaniu techniki GPS.

Dokumentem, którego treść i ustalenia w nim zawarte należy wykorzystać przy realizacji  osnowy na terenie miasta Inowrocławia, są opracowane założenia projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy poziomej II i III klasy, zaakceptowane przez Geodetę Powiatowego w Inowrocławiu.

- Ogólna informacja o istniejących osnowach geodezyjnych

Materiały źródłowe, które należy uwzględnić w opracowaniu, znajdują się w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. W ośrodku centralnym są dane dotyczące podstawowej osnowy poziomej I klasy i podstawowej osnowy wysokościowej I i II klasy oraz szczegółowej osnowy poziomej II klasy. W ośrodku wojewódzkim znajdują się dane o szczegółowej osnowie poziomej III klasy oraz mapy topograficzne w układzie współrzędnych „1965” strefa 3 w skali 1:10 000, 1:25 000 i 1:50 000 oraz dane niezbędne do transformacji współrzędnych z układu „1965” na układ lokalny „Gniezno”. W Powiatowym  Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Inowrocławiu znajdują się dane dotyczące osnów poligonowych i szczegółowej osnowy poziomej III klasy.

1. Na terenie opracowania i w sąsiedztwie znajdują się punkty geodezyjnej osnowy poziomej I klasy w ilości 7 oraz II klasy w ilości 25. Są one utrwalone typowymi znakami stabilizacyjnymi.

2. Na obszarze opracowania znajdują się punkty szczegółowej osnowy poziomej III klasy, założonej w 1991 roku, utrwalone płytą betonową i słupem betonowym z rurką stalową.  Osnowa ta została założona metodą poligonową i oparta na słabej sieci punktów nawiązania. Operat szczegółowej osnowy poziomej III klasy założonej przez OPGK w Bydgoszczy w 1991 roku(Ks. robót 713), znajdujący się w PODGiK w Inowrocławiu, zawiera opisy topograficzne punktów oraz wyniki pomiarów spostrzeżeń kątowych i liniowych, dokumentację obliczeniową. Szkic osnowy  oraz dokumentacja pomiarowa i obliczeniowa zawierają numerację punktów, nadaną im w zgodności z zasadami instrukcji technicznej G-1. Punktom stabilizacji wieloznakowej (bolce osadzane w ścianach budynków oraz płyty betonowe, osadzone pod ziemią) zostały nadane również numery punktów III klasy. Do realizacji tej osnowy zostały wykorzystane dane z wcześniej zakładanych osnów. Zawierają się one w operatach:

- „Poligonizacja” założona przez WPGGK w Bydgoszczy w 1967 roku,  w ramach Ks. robót 14/Bg. Operat został zarejestrowany pod numerem ewid. 17/65.

- Operat przeliczenia współrzędnych ks. robót 1028/73, KERG 591/74, wykonany przez BOPM w Bydgoszczy.

- „Inwentaryzacja osnowy poziomej” z 15 czerwca 1989 roku, Ks.  robót 538/I wykonana przez OPGK w Bydgoszczy; zawiera szkic przeglądowy szczegółowej osnowy poziomej w skali 1:10 000, w czterech arkuszach, z wynikami przeglądu oraz opisy topograficzne punktów z wynikami wywiadu terenowego.

VIII.Charakterystyka projektowanej osnowy geodezyjnej

Projekt szczegółowej osnowy poziomej II i III klasy należy opracować na mapie topograficznej w skali 1 :10 000. W opisie projektu osnowy należy podać informacje o ilości punktów przewidzianych do założenia w nowej osnowie, w tym adaptowanych, punktów nowych, punktów osnów dawnych przewidzianych do nawiązania geodezyjnego.

1.Opracowanie projektu technicznego.

a)Opracowanie projektu technicznego należy poprzedzić zebraniem danych i materiałów dotyczących istniejących geodezyjnych osnów podstawowych i szczegółowych, trwale stabilizowanych oraz rodzaju i stanu pokrycia mapowego dla opracowywanego obszaru, rozszerzonego o 0.8 kilometrowy pas,

- przeanalizowaniem istniejących materiałów geodezyjnych pod kątem wykorzystania ich w projektowanej osnowie,

- przeprowadzeniem wywiadu terenowego, połączonego ze sprawdzeniem stanu punktów nawiązania,  wykonaniem renowacji i konserwacji znaków i wizur na punktach istniejących, przewidzianych do adaptacji w projektowanej  osnowie,

- zweryfikowaniem, wynikami wywiadu terenowego, założeń technicznych będących w posiadaniu Zamawiającego.

b) Szkice projektów należy opracować na mapie topograficznej 1 : 10 000, zgodnie z załącznikami 8 i 32 do Wytycznych technicznych G-1.5.  Opracowane na mapie projekty należy uzupełnić o ich opisy techniczne.

c)Na mapę projektu należy nanieść: wszystkie istniejące punkty podstawowej                         i szczegółowej osnowy poziomej, znajdujące się na opracowywanym terenie, poszerzonym o 0.8 kilometrowy pas; punkty osnowy wysokościowej I i II klasy; inne trwale stabilizowane punkty; przebieg projektowanych ciągów poligonowych.

d)Numeracja geodezyjnej osnowy poziomej

- Nowe punkty II klasy otrzymają numery, które będą kontynuacją dotychczasowej numeracji w poszczególnych arkuszach mapy 1:10 000 - 364.224, 364.242, 365.113 , 365.131.

- Punkty zmodernizowanej szczegółowej osnowy poziomej III klasy będą oznaczone - zgodnie z ustaleniami zawartymi w Instrukcji Technicznej G-1 – nowymi numerami, z przedziału od 1000 do 1999. Nowe numery otrzymają punkty zaprojektowane, jak też punkty dotychczasowe, adaptowane do nowej osnowy. Dla tych punktów nowy numer będzie uzupełniony dotychczasowym, np. 1071/1234.

- Punkty rozproszone III klasy wyznaczone metodą satelitarną GPS, będą wyróżnione przez dodanie do czterocyfrowego numeru punktu litery s. Punkty te otrzymają numery od 1000s już w fazie wstępnego projektu (w założeniach do projektu technicznego).

- Punkty zakładane metodą poligonową będą zanumerowane w trakcie opracowania projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy poziomej III klasy.

- Punkty dotychczasowej osnowy poziomej III klasy, które nie będą adaptowane do zmodernizowanej osnowy, otrzymają numery osnowy pomiarowej, z przedziału od 2000 do 2999.  Dla tej kategorii punktów należy sporządzić odrębny operat.

2. Punkty szczegółowej osnowy poziomej należy założyć metodą satelitarną GPS oraz metodą poligonową. Punkty III klasy należy wyznaczyć w nawiązaniu do punktów I, II i IIIs klasy, przyjmowanych jako bezbłędne. Projekty osnów, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, działającym w imieniu Urzędu, winien być zatwierdzony przez  Starostę Inowrocławskiego.

Do nawiązania punktów szczegółowej osnowy poziomej II i IIIs klasy, wyznaczanych techniką satelitarną GPS, należy wykorzystać punkty podstawowej osnowy poziomej I klasy   i punkty sieci POLREF, a do nawiązania wysokościowego punkty podstawowej osnowy wysokościowej I i II klasy.

a) Nowe punkty zakładanej osnowy należy lokalizować tak, aby były rozłożone równomiernie w terenie, łatwo dostępne, w miejscach zapewniających ich trwałość, nienarażone na łatwe zniszczenie. Położenie punktów powinno umożliwiać nawiązanie osnów pomiarowych i wykonywanie szczegółowych pomiarów sytuacyjnych, w tym również do celów związanych z opracowywaniem map wielkoskalowych.

b)  Stopień zagęszczenia punktami III klasy (łącznie z punktami I i II klasy) powinien wynosić: na terenach intensywnie zainwestowanych 1 punkt na 10 – 20 ha, a na terenach rolnych i leśnych 1  punkt na 20 – 50 ha.

c)Numerację punktów szczegółowej osnowy poziomej III klasy należy prowadzić w poszczególnych arkuszach mapy topograficznej 1 : 10 000 opracowanej w państwowym układzie współrzędnych “1965”. Numer punktu składa się z dwóch członów, z których pierwszy jest liczbą sześciocyfrową oznaczającą numer arkusza mapy w skali 1: 10 000, a drugi oznacza właściwy numer punktu i jest liczbą z przedziału <1 000 – 1 999>.

3. Dokumentacja projektu technicznego.

Na operat projektu  technicznego składają się następujące dokumenty: opis projektu, sporządzony według załącznika 7 i 31 w G-1.5; mapa projektu, która zawiera informacje wymienione w § 50, ust. 2 G-1.5; szkic osnowy po wywiadzie, zgodny z załącznikiem 32 w G-1.5; polowe opisy punktów objętych projektem; zgodę właścicieli na osadzenie w ich nieruchomościach znaków stabilizacyjnych zakładanej osnowy.

W opisie projektu technicznego należy określić:

a)   klasę projektowanej osnowy i metody jej wykonania;

b) przepisy techniczne, wedle których będzie wykonywana osnowa oraz umotywowanie ewentualnych odstępstw od obowiązujących przepisów;

c)  zasięg projektowanej osnowy;

d) potrzebę wykonywania pomiarów do określenia wysokości punktów III klasy, zakładanych metodą poligonową; wskazanie sposobu pomiaru;

e)  punkty nawiązania osnowy;

f)  punkty węzłowe sieci poligonowych;

g) sposób wykorzystania istniejących w terenie sieci - znaków stabilizacyjnych, wyników pomiarów kątów i długości – oraz ich ocena;

h) typy znaków, przewidziane do stabilizacji nowych punktów projektowanej osnowy;

i)  metody i dokładności pomiarów kątów i długości; podstawowe instrumenty pomiarowe przewidziane do wykonania projektowanej osnowy;

j)  stopień nasycenia terenu punktami sieci geodezyjnych;

k) sposób wyrównania obserwacji polowych.

4. Stabilizacja i zabezpieczenie zespołu znaków.

Po przyjęciu lokalizacji punktów i ostatecznym ustaleniu ich położenia, a  jeszcze przed utrwaleniem, należy sprawdzić wizurę na punkty sąsiednie. Punkty osnowy, które nie zostały odnalezione w czasie przeglądu, należy poszukiwać w czasie renowacji istniejących osnów, w pierwszej kolejności na podstawie opisu, ale przede wszystkim z wykorzystaniem danych geodezyjnych i metodami instrumentalnymi. Przy poszukiwaniu punktów w chodnikach należy również wykorzystać dane zawarte w mapie zasadniczej.

a) Punkty  szczegółowej osnowy poziomej II klasy należy utrwalić zgodnie z tym co podano w punkcie 6 niniejszych warunków technicznych. Sposób stabilizowania  punktów winien być zgodny ze wskazówkami zawartymi w Wytycznych technicznych G-1.9 „Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów”.

b) Punkty adaptowane, pozbawione znaku naziemnego lub z uszkodzonym znakiem, należy uzupełnić w odpowiedni dla danej klasy punktu słup.

c) Naziemne znaki stabilizacyjne (słupy, znaki skrzynkowe, bolce), które utrwalają punkty zlokalizowane w gruntach o nawierzchni trwałej (np. chodniki, trawniki), winny być osadzane w poziomie tej nawierzchni. Wymóg ten należy odnieść także do punktów adaptowanych, położonych na przejściach o nawierzchni wykonanej z chodnikowej  kostki betonowej. Przy tym, po osadzeniu znaków stabilizacyjnych, miejsce położenia punktu należy przywrócić do uprzedniego stanu . Należy dbać o to, aby osadzenie znaków stabilizacyjnych punktów nowej osnowy nie powodowało kolizji z przewodami uzbrojenia podziemnego terenu.

d) Przed podjęciem prac, które będą powodować naruszenie istniejącego stanu nawierzchni chodników – z betonowych płyt lub kostek chodnikowych - należy porozumieć się z Geodetą Powiatowym w Inowrocławiu, w celu uzyskania akceptacji zamierzenia, uzgodnienia terminu wykonania prac i uzyskania fachowej pomocy zespołu brukarzy.

e) Na terenach zurbanizowanych, gdy lokalizacja punktów na ulicach nie zapewnia ich trwałości, należy zakładać zespoły czterech albo trzech punktów mimośrodowych – rozłożonych równomiernie w horyzoncie - stabilizowanych trwałymi znakami ściennymi.

f) Dla każdego punktu szczegółowej osnowy poziomej II i III klasy należy sporządzić nowy lub zaktualizować istniejący opis topograficzny, na podstawie którego będzie można odszukać punkt w terenie. Przykład opisu podano w załączniku 36  Wytycznych technicznych G-1.5.

5. Opis topograficzny punktu powinien zawierać:

-oznaczenie arkusza mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 w państwowym układzie współrzędnych “1965”;

-numer punktu i oznaczenie klasy;

-opis położenia: nazwę województwa, powiatu, gminy i miejscowości (także ulicy);

-nazwę lub nazwisko właściciela lub władającego nieruchomością, na której jest osadzony punkt; gdy punkt jest na granicy działek, to należy podać nazwiska właścicieli lub władających gruntami przyległymi;

-szkic szczegółowy z domiarami, zorientowany względem kierunku północy, wykonany w sposób umożliwiający odnalezienie punktu w terenie oraz zlokalizowanie go na mapie topograficznej w skali 1 : 10 000;

-szkic rozmieszczenia zespołu znaków, w rzucie na płaszczyznę pionową, z podaniem: rodzaju, wymiarów oraz miar określających położenie znaków w stosunku do powierzchni terenu, także pionową odległość górnej powierzchni słupa od górnej powierzchni znaku podziemnego; również wymiary poszczególnych znaków stabilizacyjnych i grubość warstwy ziemi między płytą a słupem;

-szkic wskazujący na powiązanie danego punktu z bezpośrednio widocznymi punktami sąsiednimi;

-imię i nazwisko wykonawcy, podpis i datę sporządzenia opisu.

Na podstawie polowego opisu topograficznego punktu oraz danych zawartych w mapie topograficznej należy opracować, w ujęciu wektorowym, matrycę opisu topograficznego.

6.Przekazanie znaków pod ochronę.

Doręczenie właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością oraz Staroście Inowrocławskiemu zawiadomienia o umieszczeniu znaku na nieruchomości jest formą ochrony znaków geodezyjnych. Wzór zawiadomienia o umieszczeniu znaku na nieruchomości zawiera Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 roku w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Wymóg sporządzenia “zawiadomienia”  odnosi się do każdego punktu szczegółowej osnowy poziomej II   i III klasy i spoczywa na wykonawcy prac polowych. Dotyczy to zarówno punktów nowych, punktów adaptowanych, punktów przyjętych na budowlach i punktów zakładanych w zespołach znaków ściennych, a także punktów bliskich, nawiązanych do nowej osnowy. Szkic położenia znaku winien być uproszczony w stosunku do szkicu na opisie topograficznym punktu.

Jednym zawiadomieniem można objąć grupę znaków umieszczonych na gruntach lub obiektach budowlanych należących do tego samego właściciela lub innej osoby władającej nieruchomością.

W przypadku gdy znak zostanie umieszczony na granicy dwóch lub więcej nieruchomości, zawiadomienie doręcza się właścicielom lub innym osobom władającym tymi nieruchomościami.

Zawiadomienie sporządza się w odpowiedniej liczbie egzemplarzy z przeznaczeniem dla właściciela lub innej osoby władającej nieruchomością i starosty. Kopię zawiadomienia należy włączyć do dokumentacji przekazywanej do państwowego zasobu geodezyjnego                                i kartograficznego.

Obowiązek przekazania zawiadomienia spoczywa na wykonawcy prac geodezyjnych, który przed doręczeniem powinien wyjaśnić, właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością, warunki umieszczenia na niej znaków.

IX. Pomiar i wyrównanie osnowy II i III klasy zakładanej techniką GPS.

Prowadzenie pomiaru, wstępne sprawdzenie wyników obserwacji oraz wyrównanie spostrzeżeń   i obliczenie współrzędnych punktów szczegółowej osnowy poziomej II i IIIs kl. założonej na terenie Inowrocławia, z wykorzystaniem techniki satelitarnej GPS,  należy wykonywać zgodnie z ustaleniami zawartymi w piśmie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z dnia 22 lipca 1992 roku Zmiany i uzupełnienia wytycznych technicznych  G-1.5. cz. I, obowiązujące przy stosowaniu techniki GPS.

1.  Do pomiaru osnowy techniką satelitarną GPS należy użyć odbiorników GPS jedno- lub dwuczęstotliwościowych, posiadających certyfikat zgodności, krajowy lub zagraniczny, uznawany w trybie obowiązujących przepisów oraz anten o określonej wysokości środka fazowego anteny. Zaleca się jednocześnie, aby w sesjach obserwacyjnych były używane anteny tego samego typu.

2.    Pomiary należy wykonywać pomiędzy najbliższymi punktami sieci. Pomiar wysokości środka anteny - na punktach geodezyjnej osnowy poziomej I i II klasy - należy odnosić do centra znaku podziemnego (płyty).

3.  Czas obserwacji powinien umożliwiać uzyskanie rozwiązania całkowitej liczby zaobserwowanych cykli fazowych i błędu średniego obliczenia wektora w danej sesji obserwacyjnej, który nie przekroczy wielkości 10 mm.

4.  Antenę nad punktem należy ustawiać z równą dokładnością w płaszczyźnie poziomej i w wysokości, nie przekraczającej 5 mm.

5. Wyrównanie osnowy II i IIIs klasy należy wykonać metodą pośredniczącą z realizacją warunku najmniejszych kwadratów. Wyrównanie spostrzeżeń należy wykonać w nawiązaniu do punktów sieci POLREF i podstawowej osnowy poziomej I klasy, punktów podstawowej osnowy wysokościowej I i II klasy. Wyrównanie obserwacji GPS powinno być wykonane w układzie geocentrycznym (ortokartezjańskim) – niezależnie, a otrzymane współrzędne X, Y, Z należy przetransformować na układ „1965” strefa 3 w oparciu o współrzędne punktów nawiązania. W wyniku wyrównania i transformacji powinny być zestawione następujące informacje:

- wektory pomierzone i wyrównane,

- poprawki po wyrównaniu,

- wskaźnik stosunku poprawki do błędu średniego poprawki, z oznaczeniem wartości krytycznej,

- błąd średni obserwacji o jednostkowej wadze,

- błędy średnie współrzędnych lub elipsy błędów,

- błędy średnie położenia punktów i wysokości,

- odchyłki współrzędnych po transformacji.

6.Współrzędne punktów obliczyć w układach „1965” strefa 3, „2000” oraz „1992”i zestawić je w wykazach współrzędnych, według wzoru podanego w załączniku 38 a także sporządzić szkic osnowy, w ujęciu wektorowym, według wzoru podanego w załącznika 39 w G-1.5.

7. Rzędne wysokości punktów szczegółowej osnowy poziomej, wyznaczone metodą techniki satelitarnej GPS, należy obliczyć w systemie wysokości normalnych, w poziomie odniesienia Kronsztadt´86,  Kronsztadt´60 i Amsterdam. Obliczone rzędne wysokości należy zestawić w wykazach przewidzianych w przepisach technicznych.

Punkty istniejące II klasy, które nie zostały włączone do nowej sieci ze względu na ich położenie, należy nawiązać geodezyjnie do najbliższych nowych punktów II klasy, jako punkty bliskie.

X.Pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy poziomej III klasy

zakładanej  metodą poligonizacji

1.Pomiar osnowy założonej metodą poligonową.

a) Projektowana osnowa zakładana metodą poligonizacji powinna spełniać następujące warunki:

- ciągi poligonowe powinny być nawiązane obustronnie kątowo i liniowo do punktów nawiązania lub punktów węzłowych;

-ciągi należy projektować tak, aby ich przebieg był prostoliniowy, a boki, które  składają się na dany ciąg, miały zbliżoną do siebie długość;

-długości ciągów pojedynczych nie powinny być większe od 4.5 km, a ciągów wyznaczających punkty węzłowe większe od 3.0 km;

-długości boków w poszczególnych ciągach powinny mieścić się w granicach 0d 150 m do 600 m, a stosunek długości boków sąsiednich nie powinien być mniejszy jak 1 : 1.5;

-skrócenie przeciętnej długości boku do 200 m jest dopuszczalne, pod warunkiem: ograniczenia długości ciągu do 2.0 km i zmniejszenia średnich błędów pomiaru kątów mα poniżej 30cc, a boków mD/D poniżej 8x10-5  oraz szczególnie starannego centrowania narzędzi pomiarowych nad centrami punktów;

-w ciągach wydłużonych należy stosować nawiązania boczne.

b)Dopuszczalne średnie błędy pomiaru kątów i boków zawiera tabela nr 8 w G-1.5.

c)Pomiar długości boków należy wykonać dalmierzem elektrooptycznym, o standardowym błędzie średnim pomiaru nie większym niż o.02. Pomiar boku dalmierzem wykonać w dwóch seriach (dwa niezależne nacelowania), notując czy jest to wielkość skośna czy zredukowana do poziomu. Pomierzone boki należy zestawić ciągami poligonowymi, w odpowiednich wykazach.

d)Pomiar kątów należy wykonać narzędziami kątomierczymi, które zapewnią uzyskanie dokładności określonej w tabeli nr 8 G-1.5. Wszystkie kąty należy mierzyć w dwóch seriach, przy zachowaniu różnicy między seriami mniejszej od 30cc. Do pomiaru kątów należy stosować tarcze z reflektorami pryzmatycznymi, a do ich centrowania stosować zrektyfikowane piony optyczne. Pomierzone kąty należy zestawić ciągami poligonowymi, w odpowiednich wykazach.

e)Sprawdzenie wyników pomiaru sieci poligonowych należy wykonać zgodnie z zaleceniami zawartymi w § 55  Wytycznych technicznych G-1.5.

f)Pomiar kątów (w jednej serii) i boków (w dwóch seriach), wyznaczających położenie znaków ściennych, należy wykonać z dwóch stanowisk: z centra punktu   i stanowiska mimośrodowego. Odległość między stanowiskami powinna być większa od 2 m. Sposób konstruowania mikrosiatki wyznaczającej położenie punktów ściennych oraz dziennik pomiaru zespołu znaków ściennych zawiera załącznik 35 w G-1.5.

2.Wyrównanie  osnowy założonej metodą poligonową.

a)Wyrównanie sieci poligonowej, wyznaczającej punkty szczegółowej osnowy poziomej III klasy, należy wykonać metodą pośredniczącą z realizacją warunku najmniejszych kwadratów. Przyjęte punkty nawiązania I, II i IIIs klasy geodezyjnej osnowy poziomej należy traktować jako bezbłędne.

b)Wprowadzenie pomierzonych boków do wyrównania należy poprzedzić zastosowaniem redukcji na poziom morza i na płaszczyznę odwzorowawczą.

c)Uzyskane z wyrównania poprawki obserwacyjne należy poddać ocenie, zgodnie z zaleceniem zawartym w § 56 ust. 4 Wytycznych technicznych G-1.5.

d)W trakcie wyrównania sieci ciągów poligonowych  III klasy  należy obliczyć charakterystykę dokładności tej sieci w postaci błędu średniego pojedynczego spostrzeżenia mo oraz błędów średnich położenia punktów mp.

e)Po wyrównaniu osnowy należy sporządzić wykaz współrzędnych, według wzoru podanego w załączniku 38 w G-1.5, a także ostateczny szkic sieci poligonowej, w ujęciu wektorowym, według wzoru podanego w załączniku 39 w wytycznych technicznych G-1.5.

f)Współrzędne punktów szczegółowej osnowy poziomej III klasy należy obliczyć w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych “1965” strefa 3, oraz “2000” i przeliczyć na Układ lokalny „Gniezno”.

XI.Punkty osnowy pomiarowej

Punkty dotychczasowej osnowy szczegółowej na terenie miasta Inowrocławia, 	które nie będą adaptowane do zmodernizowanej osnowy III klasy, utworzą zasób punktów osnowy pomiarowej. Dla tej kategorii punktów należy 	opracować operat techniczny, na który złożą się takie dokumenty, jak:

-szkic osnowy pomiarowej, który powstanie na podstawie szkicu opracowanego dla nowej osnowy III klasy,

-dotychczasowe opisy topograficzne punktów, uzupełnione o nowe numery, nadane im w trakcie przeklasyfikowania,

-wykaz współrzędnych punktów osnowy pomiarowej.

XII.Operat techniczny

Podział operatu.

Materiały powstałe w wyniku wykonania szczegółowej osnowy poziomej II i III klasy miasta Inowrocławia należy podzielić na:

Akta postępowania związane z wykonaniem prac. Będą one, po zakończeniu prac, przekazane do archiwalnych zbiorów przedsiębiorstwa wykonującego robotę;

Dokumentację techniczną, która jest zgromadzona w trzech grupach funkcjonalnych, zwanych zasobem przejściowym, zasobem bazowym i zasobem użytkowym.

Dokumentację techniczną, skompletowaną zgodnie z przepisami zawartymi w Instrukcji technicznej O-3 i odebraną przez Zamawiającego, należy złożyć do zasobu geodezyjnego                 i kartograficznego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Inowrocławiu.

Należy skompletować drugi egzemplarz operatu, zawierający dokumentację prac związanych z założeniem szczegółowej osnowy poziomej II klasy, podlegający przekazaniu do Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie.

Opracował: Jan Madziarski